## Slide 1
PROJETO INOVATECH
ChromeCluster
Transformando Chromebooks em Workers de Docker Swarm
Ubuntu Server 24.04
Docker Swarm
MrChromebox
~100 Chromebooks
Inovatech · 2024 · Guia Técnico

## Slide 2
RESUMO
O que é o ChromeCluster?
Reutilizar hardware para construir infraestrutura real
💡 Problema
Chromebooks universitários ociosos com potencial computacional desperdiçado.
🔧 Solução
Instalar Ubuntu Server + Docker Swarm, transformando cada Chromebook em um worker.
🎯 Objetivo
Cluster de ~100 nós para hospedar serviços, LLMs e agentes de IA de forma distribuída.
📈 Resultado
Infraestrutura de baixo custo, escalável e gerenciada via Docker Swarm.

## Slide 3
2. MATERIAIS E REQUISITOS
Materiais e Requisitos
01
Ubuntu Server 24.04.4 LTS
Sistema operacional dos workers. Imagem oficial disponível via .torrent no site da Canonical.
Sistema Operacional
02
MrChromebox (Custom Core Boot)
Firmware UEFI que substitui o boot padrão do Chromebook, habilitando instalação de qualquer SO.
Firmware
03
Docker Engine + Docker Swarm
Motor de containers e orquestrador nativo. Gerencia serviços distribuídos entre os workers.
Orquestração

## Slide 4
3. PREPARAÇÃO DO HARDWARE › 3.0 PREPARAÇÃO DO PENDRIVE
Criando o Pendrive Bootável
Passos — executar em outro computador
1 Baixe a ISO do Ubuntu Server 24.04.4 LTS em ubuntu.com/download/server
2 Instale o Rufus (Windows) ou Balena Etcher (Linux/Mac)
3 Insira o pendrive (mín. 4 GB) e selecione a ISO baixada
4 Configure o modo GPT + UEFI e grave a ISO no pendrive
5 Aguarde a conclusão — pendrive pronto para uso
⚠️ Conclua este passo ANTES de iniciar o Chromebook no Modo de Recuperação.
Você vai precisar
💾
Pendrive ≥ 4 GB
💻
Computador de apoio
(Windows, Linux ou Mac)
📀
ISO Ubuntu 24.04.4
Próximo passo →

## Slide 5
3. PREPARAÇÃO DO HARDWARE › 3.1 LIBERANDO A TRAVA DE ESCRITA
Liberando o Write-Protect Screw
1
Abra o notebook e desconecte os cabos flat
da placa-mãe (pode deixar o do monitor).
2
Desparafuse a placa-mãe com cuidado.
3
Localize o parafuso prata de write-protect na
parte inferior da placa (ver foto).
4
Remova o parafuso e remonte o aparelho.
📷
Foto da
placa-mãe
(write-protect screw)

## Slide 6
3. PREPARAÇÃO DO HARDWARE › 3.2 RESETANDO O MDM
Resetando o MDM
Mobile Device Management
Credenciais de acesso
E-mail | Senha
i9chromecluster@gmail.com | [Consultar com o professor]
Passos
1.
Conecte ao Wi-Fi.
2.
Inicie o dispositivo normalmente e faça a configuração padrão logando com a conta acima.
3.
Acesse: Configurações → Avançado → Redefinir Configurações → Powerwash.
4.
Quando o Powerwash acabar, siga os próximos passos.
⚠️ Atenção
O MDM (Mobile Device Management) bloqueia alterações administrativas. Sem resetá-lo, não é possível instalar firmware personalizado nem mudar o SO.
O Powerwash remove todas as contas e dados do Chromebook.

## Slide 7
4. INSTALAÇÃO DO UBUNTU SERVER
Instalação do Ubuntu Server
3 etapas de instalação em sequência
4.1
Modo de Recuperação
Pressione Ctrl + Refresh + Power para entrar no modo de recuperação do Chrome OS.
›
4.2
Custom Core Boot
Instale o firmware MrChromebox via shell script para substituir o BIOS padrão por UEFI.
›
4.3
Ubuntu via USB
Boot pelo USB com a imagem do Ubuntu Server 24.04.4 LTS e siga o instalador.

## Slide 8
4. INSTALAÇÃO › 4.0 ENTRANDO NO MODO DE RECUPERAÇÃO
Entrando no Modo de Recuperação
Atalho de teclado
Ctrl + Refresh ↺ + Power ⏻
⚠️ O Chromebook exibirá uma tela de recuperação. Isso é esperado — não é um erro.
Próximo passo →
Com o dispositivo em Modo de Recuperação, execute o script MrChromebox para instalar o firmware UEFI.
📷
Foto do teclado
(Ctrl + Refresh + Power)

## Slide 9
4. INSTALAÇÃO › 4.1 CUSTOM CORE BOOT / 4.3 UBUNTU SERVER VIA USB
Instalação do Firmware e Ubuntu
4.2
Instalando o Custom Core Boot (MrChromebox)
[ Preencher ]
Preencher: passos para instalação do firmware via shell script do MrChromebox.
Ex.: curl -LO mrchromebox.tech/firmware-util.sh && sudo bash firmware-util.sh
4.3
Instalando o Ubuntu Server via USB
[ Preencher ]
Preencher: passos para boot pelo USB e instalação do Ubuntu Server 24.04.4 LTS.
Inclui: preparar USB com Rufus/Balena, selecionar boot device, seguir instalador.

## Slide 10
PRÓXIMAS SEÇÕES
Seções em Desenvolvimento
5. Configuração do Sistema
[Preencher] Configurações iniciais do Ubuntu, ajustes de rede, criação de usuários e instalação do Docker.
6. Validação
[Preencher] Comandos para verificar se o node está ativo no cluster. Ex.: docker node ls
7. Conclusão
[Preencher] O que foi alcançado, dificuldades encontradas, aprendizados e próximos passos.
— Referências
[Preencher] Links do MrChromebox, documentação do Docker Swarm, Ubuntu Server, etc.

## Slide 11
PROJETO INOVATECH
ChromeCluster
Infraestrutura distribuída de baixo custo,
construída com hardware reutilizado.
github.com/inovatech
mrchromebox.tech
docs.docker.com